Aprob,

Director General

Jr.Dragut Meluta

CAIET DE SARCINI

Privind  achizitionarea  mese de piata din fibra de sticla pentru dotarea pietei Concordia

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Avand in vedere necesitatea amenajarii si completarii mobilierului urban din pietele apartinand SC APT SA, pentru implementarea unei elegante urbane normale si buna desfasurare a activitatii, se impune achizitionarea unui mobilier urban care sa raspunda nevoilor de rezistenta in exploatare.

Obiectul achizitiei – Furnizare de mese de piata din fibra de sticla  catre SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila

Locul de livrare a produselor : SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila

Necesarul de produse : Mese de piata din fibra de sticla : 30 buc , din care 25 buc pentru legume , fructe , zarzavaturi si 5 buc pentru marfuri industriale

In pretul meselor de piata  va fi inclus incarcare, transport, descarcare, manipulare pe platoul pietei, montare/instalare la fata locului, testarea produselor, instruire utilizatorilor  la locurile stabilite de catre beneficiar.

COD CPV- 39170000-4

Caracteristici generale: Mese comercializare legume , fructe , zarzavaturi

- Mesele sa fie construite din poliester armat cu fibra de sticla,constructie monobloc , rezistente la uzura si la factorii de mediu specifici pietelor agroalimentare, prevazut cu kit pentru alimentare cu energie electrica ;

Dimensiunile mesei din fibra de sticla:

Lungimea mesei : L = 1800 mm                                                                                    Latimea mesei: l = 950 mm

Inaltimea mesei: h = 950 mm

- Compartimentul  de depozitare sa fie cu deschiderea catre comerciant cu o capacitate  in interior de 200 kg ,accesul fiind asigurat prin 2 usi  din fibra, prinse  in doua balamale si prevazute  cu posibilitatea de  a fi incuiate cu lacat.  Partea inferioara  a compartimentului sa fie prevazuta cu orificii pentru scurgerea apei;

- Masa sa fie prevazuta cu suport pentru identificare comerciant, afisare prêt produse

- Greutatea utila pe blatul superior sa fie de minim 150 Kg;

- Blatul mesei sa fie executat cu o margine mai inalta la exterior pe tot perimetrul ,cu o inaltime de 70 mm, care nu permite caderea marfurilor expuse spre vanzare si  cu degajari pentru scurgerea apei de pe blatul mesei ,culoare bej;

- Suprafata blatului sa fie plana, neteda, lucioasa, fara lipsuri sau depuneri de material, executata dintr-o singura piesa din polyester armat din fibra de sticla,, neadaugita, evitand astfel adunarea mizeriei in rosturile de imbinare.

- Grosimea blatului , peretilor, picioarelor de sustinere sa fie de minim  de 3 mm.

- Picioarele sa fie prevazute cu capace la talpi pentru asigurarea unei stabilitati si a unei rezistente acceptabile la frecare cu suprafata pardoselei suport.

- Culoarea mesei: verde, sa fie uniforma,impregnata adanc in material pentru a rezista pe intreaga perioada de utilizare a produsului,adancimea stratului  culoare-minim 2mm;

- Distanta de la sol pana la blatul de jos sa fie de aproximativ 12- 15cm

Mese comercializare produse industriale

Dimensiunile mesei din fibra de sticla , conform schitei din anexa :                                                                                Lungimea mesei : L = 1500 mm

Latimea mesei: l = 2100 mm

Inaltimea mesei: h = 1100 mm

Dimensiunile   : -  treapta =300mm;

- contratreapta = 220mm

-      Corpul si blaturile vor fi executate din fibra de sticla grosime 3 mm,cu muchii rotunjite, iar blatul superior va fi prevazut cu o margine perimetrala de inaltime 70 mm care nu permite caderea marfurilor expuse, usi de depozitare cu posibilitatea securizarii cu lacat, situate in partea opusa treptelor. Greutatea utila pe blatul superior sa fie de minim 150 Kg;

-     La partea inferioara in cele patru colturi se vor prevedea picioare de sprijin pentru a da posibilitatea curatarii pardoseli pe care vor fi amplasate. Inaltimea picioarelor de sprijin nu va depasi 100mm, si vor fi prevazute cu capace la talpi pentru asigurarea stabilitatii , confectionarea unui cadru metalic din teava rectangulara (20x30) avand urmatoarele dimensiuni :

Lungimea cadru metalic : L = 1500 mm

Latimea cadru metalic: l = 2100 mm

Inaltime  cadru metalic = 2500mm

Structara metalica va fi vopsita culoarea verde – RAL 6021 si va fi detasabil , ,cu posibilitatea reglarii pe inaltime

-     In cei doi pereti laterali vor fi prevazute doua grile de aerisire in diametru de 10 mm.

-     Culorile pentru finisaj vor fi: RAL 6021  pentru corp si blaturi

Caracteristici functionale:

-sa fie usor de intretinut, materialele utilizate sa nu influenteze negativ sanatatea oamenilor si a produselor;

- sa fie rezistente la socuri termice(apa, inghet-dezghet}

-sa fie rezistente la agenti fizico-chimici(temperaturi ridicate, temperaturi scazute, raze ultraviolete)

- atat forma  mesei cat si culoarea acesteia sa fie garantate pe toata durata de utilizare a acesteia

Reguli de receptie

Achizitorul are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini, daca produsele inspectate sau testate nu corespund specificatiilor tehnice, achizitorul are dreptul sa le respinga, iar furnizorul are obligatia ,fara a modifica pretul produsului , de al  inlocui intr-un termen de maxim 10 zile.

In situatia in care,cu ocazia receptiei,se constata diferente cantitative sau calitative,altele decat cele inscrise in documentele de livrare sau de atestare a calitatii,comisia de receptie a beneficiarului impreuna cu delegatul furnizorului va intocmi un proces verbal de receptie  care constituie act de constatare irevocabil, in baza caruia produsul aflat in litigiu sta la dispozitia furnizorului si va fi inlocuit.

Dispozitii finale:  Perioada de garantie acordata produselor va fi de minim 36 de luni .  Termenul de livrare 45 de zile calendaristice de la data semnarii  contractului de furnizare.Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsul livrat astfel ;

-factura fiscala ;

- avizul de insotire a marfii ;

- certificatul  de calitate ;

-instructiuni privind exploatarea produsului ;

- certificatul de conformitate si garantie ;

-agrementul tehnic

Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul in lei fara TVA.

Pretul contractului ramane ferm pe toata durata de indeplinire a acestuia.

Nerespectarea cerintelor impuse prin caietul de sarcini , considerate cerinte minime obligatorii, va atrage declararea ofertei ca neconforma.

Intocmit

Sing Hirjoghe Vasile

Serviciu de constructii investitii

Ing Tanase George