Aprobat,

Director general

Jr.Dragut Meluta

# LUCRARE DE  CONFECTIONARE SI MONTARE USI TAMPLARIE PVC - PIATA CONCORDIA

DOCUMENTATIE

DE   LICITATIE EXECUTIE LUCRARI

# CAIET DE  SARCINI

1. DATE  GENERALE

Denumirea  obiectului  de  investitii :

# LUCRARE DE CONFECTIONARE SI MONTARE USI TAMPLARIE PVC – PIATA CONCORDIA BRAILA

Amplasamentul :

Obiectivul destinat lucrarii de confectionare si montare usi tamplarie pvc -Piața Concordia este situat în intravilanul municipiului Brăila, la intersectia str. Mihai Bravu cu str. Ghioceilor si incadrata de Biserica Sfanta Paraschiva si Piata administrata de o persoana privata. Amplasamentul  propus este situat in intravilanul municipiului Brăila, în strada Ghioceilor nr. 6, Lot 1 numar cadastral 84346.

Beneficiarul investitiei :

SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila

2. OBIECTUL  ACHIZITIEI

2.1. Obiectul  prezentei  investitii  il  constitue  „Lucrare de confectionare si montare usi tamplarie pvc  - Piata Concordia Braila”

2.2. Prezentul  caiet  de  sarcini  stabileste  conditiile  tehnice  si  de  calitate  pentru  executia  	lucrarilor  de confectionare si montare usi tamplarie pvc - Piata 	Concordia Braila . Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata in considerare, 	dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 	cerintelor minimale din caietul de sarcini.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor de               	„Confectionare si montare usi tamplarie pvc - Piata Concordia Braila”.

3.2 Prevederile  prezentului  Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor de  	constructii.

3.3 Prevederile  prezentului  Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta 	legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii 	lucrarilor de  ,, Confectionare si montare usi tamplarie pvc - Piata Concordia Braila”.

3.4 Conditiile  tehnice  si  de  calitate stipulate  in  prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 	prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

4. INFORMATII  LOCATIE

Piata Concordia unde se vor executa lucrarile de renovare si modernizare a copertinei existente, este proprietatea  Consiliului Local Municipal Braila si face  parte  din  domeniul  public aflat in administrarea SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila .

Amplasamentul  propus este situat intravilanul municipiului Brăila, în strada Ghioceilor nr. 6, Lot 1. numar cadastral 84346.

Destinaţia construcţiei este de ‘piaţă’ ; aceasta se păstrează şi după renovare si modernizare, deci nu se poate vorbi despre schimbare de funcţiune.

Imobilul nu se află amplasat în zona de protecţie a niciunui monument istoric şi nu face obiectul aplicării legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Imobilul este gestionat de către beneficar conform Hotărârea de Consiliu Local nr. 319 din 17.09.2010.

5. LUCRARI   PROPUSE

Prezentarea lucrarilor  pe specialităţi :

Proiectul s-a născut din necesitatea modernizării  construcţiei existente în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de comerț , si conditiilor de confort atat pentru comercianti cat si pentru cumparatori , si conditiilor de siguranta in pastrarea marfurilor indiferent de conditiile meteo. Acest deziderat se înscrie în obiectivul major de implementare a strategiei de dezvoltare a calităţii condiţiilor de funcţionalitate adaptat la sistemele europene în concordanţă atât cu cerinţele societăţii, cât şi cu nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi calitatea acestora..

. Accesul se realizează de la nivel stradal, prin trei puncte ,dupa cum urmeaza :- pe latura strazii Mihai Bravu intre modulele existente ,- diametral in oglinda dinspre piata privata si a treia cale de acces dinspre aleea carosabila ce margineste linia de module din vecinatatea Bisericii Sfanta Paraschiva .In toate punctele de acces susmentionate au fost prevazute a se confectiona si  monta 3 (trei) panouri  din tamplarie pvc, cu panel alb la partea de jos si geam antiefractie la partea superioara, cu cate doua usi de acces, asigurate cu butuc cu chei .

Prin renovarea sa, construcţia va avea aceeasi  funcţiune de piață.

Se vor realiza lucrări pentru :

- Se vor confectiona trei panouri din tamplarie pvc ,prevazute cu cate doua usi,   cu posibilitatea inchiderii pe timp de noapte . Fiecare panou in parte ,se va particulariza in uniformitate cu locul de montaj ,cu vecinatatile . Usile cu deschidere spre exterior pentru asigurarea evacuarii in caz de incendiu, vor fi prevazute cu broasca de inchidere cu cheie.

- Se va avea in vedere la constructia si montajul celor trei panouri de tamplarie si executia elementelor de legatura cu constructiile invecinate ,pentru ai conferi rigiditate , stabilitate , rezistenta in exploatare (cicluri inchidere/deschidere repetate cu frecventa foarte mare) ,protectie impotriva curentului si intemperiilor de orice natura.

6. CERINTE  PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

Masuri generale

6.1 Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

6.2 La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele în vigoare.

6.3 Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile tehnice propuse prin Caietul de sarcini, propuneri care se vor aplica doar cu acordul scris al beneficiarului .

6.4 Înainte de punerea în opera a materialelor executantul va prezenta mostre beneficiarului.

6.5 Produsele folosite în executie vor respecta prevederile legislatiei în vigoare referitor la stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor avea cerificat de calitate si agrement tehnic.

6.6 Pentru preantâmpinarea unor accidente în timpul executiei se vor respecta: prevederile din normele de protectia si medicina muncii si PSI în vigoare.

6.7 Pentru lucrarile suplimentare aparute în timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului in conformitate cu prevederile legale si in concordanta cu clauzele din contract.

6.8 Executantul are obligatia sa puna la dipozitia beneficiarului datele furnizate de producator referitor la modalitatea de curatare si întretinere a produselor utilizate pentru realizarea lucrarilor de constructii.

6.9 Ofertantul  va verifica pe propria raspundere situatia reala din teren (cote, dimensiuni) si va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanta cu cerintele din caietul de sarcini .

 MATERIALE

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai dupa ce, în prealabil, s-a verificat ca au fost livrate cu certificate de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor în vigoare, sa fie agrementate tehnic.

Conditii de garantie

-  Ofertantul trebuie sa garanteze beneficiarului ca:

- toate materialele,  echipamentele incorporate vor fi noi, nefolosite;

- ca echipamentele ofertatate nu sunt produse reconditionate (refurbished), sau refuzate de catre alt beneficiar.

7. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii .Executantul trebuie sa adopte acele masuri care sa asigure protectia persoanelor aflate in vecinatatea santierului: semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea  în zonă . Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii,  manipularea materialelor de constructii.

Se  vor  respecta  prevederile  legislatiei  si  reglementarilor  specifice  in  vederea  evitarii   producerii  de  incendii  precum  si   evitarea  posibilitatii  de  extindere  a  acestora .

Ofertantului  ii  revine  raspunderea  integrala  pentru :

  - respectarea  legislatiei  de  securitate  si  sanatate  in  munca  in  vigoare  si  a  instructiunilor  proprii  de  securitate  si  sanatate  in  munca.

  - respectarea  legislatiei  de  protectie  a  mediului.

  - asigurarea  corectitudinii   si   calitatii   lucrarilor  conform  fiselor  tehnologice  si  a  tuturor   reglementarilor  in  vigoare  care  stau  la   baza  executiei   acestora.

Se  va  prezenta  in  cadrul  documentelor   tehnice  instructiunile  specifice  proprii  de  securitatea  muncii  in  concordanta  cu  prevederile  legii  319 /2006  .

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

In elaborarea propunerii tehnice si financiare ofertantii sunt obligati sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini .

PROPUNEREA TEHNICA

Propunerea tehnica va fi structurata pe obiectul contractului pentru lucrarile ce trebuie executate. Pentru ca oferta sa fie considerata acceptabila, ofertantul va prezenta:

a) Modul de abordare in executia lucrarilor, astfel:

- prezentarea tuturor etapelor definitorii in realizarea obiectivului contractului;

-  descrierea solutiei tehnice adoptate;

-  prezentarea tehnologiilor aplicate, a metodelor de lucru pentru fiecare obiectele/categoriile de lucrari corelate cu solutia tehnica adoptata;

-  descrierea  detaliată  a caracteristicilor tehnice esenţiale ale materialelor ce urmează a fi puse în operă însoţită, dacă este cazul, de agremente tehnice;

-  mostre, certificate, agremente şi orice alte asemenea documente din care trebuie să reiasă că respectă nivelul minim calitativ impus prin prezentul Caiet de sarcini realizat in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, consolidata.

b) Garantia acordata lucrarilor;

c) Termenul de executie a lucrarii exprimat in luni calendaristice;

d) Descrierea activitatilor care vor fi subcontractate, procentul si valoarea de subcontractare; de asemenea in cazul unei asocieri, obligatiile fiecarui membru al asocierii, respectiv activitatile pe care fiecare membru al asociatiei le va desfasura.

In cadrul propunerii tehnice se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere in care se va mentiona faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii care sunt in vigoare la nivel national si ca acestea se vor respecta pe parcursul indeplinirii contractului.

CONTINUTUL  OFERTEI  FINANCIARE

Ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Ofertantul va cuprinde in oferta financiara toate serviciile si lucrarile necesare a fi executate in vederea finalizarii obiectivului, astfel cum au fost ele descrise in Caietul de sarcini , antemasuratori, liste cu cantitati de lucrari, dotari  (utilaje, echipamente, etc.). Ofertantul are deplina libertate de a-si prevedea in oferta consumurile si tehnologiile de executie, cu respectarea cerintelor calitative prevazute in Caietul de sarcini si in alte normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor.

Preturile utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret intocmite de ofertant pe baza consumurilor din articolele de deviz, precum si pe baza preturilor si tarifelor acestor resurse de la furnizori.

Preţul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităţilor de lucrări va fi corelat cu specificaţiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini , astfel încât fiecare ofertant va ţine seama la alegerea preţului ca fiecare material să corespundă cerinţelor de calitate descrise în cadrul fişelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

Decontarea lucrarilor executate se va face conform clauzelor contactuale.

Executia lucrarilor de investitii „Confectionare si montare usi tamplarie pvc – Piata Concordia” se vor executa dupa documentatia tehnica pusa la dispozitie de catre autoritatea contractanta.

Precizari   finale

Executantul va asigura permanent, pana la terminarea lucrarilor, curatenia corespunzatoare si nu va stanjeni activitatile ce se pot desfasura in vecinatate.Pentru depozitarea deseurilor de orice natura se vor utiliza containere inchise, evacuarea deseurilor facandu-se selectiv la depozitul ecologic autorizat si prin firme autorizate sa preia, transporte si neutraliza deseuri periculoase.

EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI SI DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Executia obiectivului de investitii se va realiza in conformitate cu prevederile din contractul de achizitie,  a caietului de sarcini , luandu-se toate masurile pentru realizarea unor lucrari de calitate si evitarea oricaror neconformitati.

Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu Graficul de executie, anexa la contract.

Durata de executie a lucrarilor de extindere si renovare este de 1 (una )  luni. Termenul pentru execuția lucrărilor curge de la data predării ordinului de începere a lucrărilor și a predării amplasamentului liber de orice sarcină.

Pe intreaga durata a executiei lucrarilor se vor respecta masurile privind protectia muncii si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor conform prevederilor cuprinse in actele normative, precum si masurile privind protectia mediului, conform legislatiei in vigoare.

La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau respinge receptia.

RECEPTIA LUCRARILOR

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor va fi semnat de catre comisia de receptie din partea beneficiarului

GARANTIA LUCRARILOR EXECUTATE

Garantia lucrăriilor executate este de minim 3 (trei) ani si decurge de la data semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni, pana la Receptia finala.In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si defectelor a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, pe cheltuiala sa.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Se recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere si  cheltuiala  riscurile executiei lucrarilor de constructii, si a datelor necesare pentru elaborarea ofertei financiare. Anexat la Caietul de sarcini al investitiei„Confectionare si montare usi tamplarie pvc – Piata Concordia” va prezentam un tablou de tamplarie pentru cele trei intrari in piata ,cu caracter informativ ,dar care poate suferi corectii, sugestiile din partea dumneavoastra, din punct de vedere al functionalitatii ,al conceperii si al constructiei , sa duca la realizarea dezideratului propus , respectiv , modernizare ,confortul cetateanului (comerciant si cumparator) si siguranta .

Serviciul constructii si investitii

Sef serviciu Ing. Tanase George

sing. Harjoghe Vasile