Aprobat,

Director general

Jr.Dragut Meluta

LUCRARE DE REPARATII ACOPERIS MODULE – PIATA CONCORDIA

DOCUMENTATIE

DE   LICITATIE EXECUTIE LUCRARI

# CAIET DE  SARCINI

1. DATE  GENERALE

Denumirea  obiectului  de  investitii :

# LUCRARE DE REPARATII ACOPERIS MODULE– PIATA CONCORDIA BRAILA

Amplasamentul :

Obiectivul destinat lucrarii de reparatii acoperis module Piața Concordia este situat în intravilanul municipiului Brăila, la intersectia str. Mihai Bravu cu str. Ghioceilor si incadrata de Biserica Sfanta Paraschiva ,strada Mihai Bravu , strada Ghioceilor , Piata administrata de o persoana privata iar o latura de module marginita de strada Grivitei, strada Ghioceilor , piata privata  si aleea carosabila de acces in piata dinspre strada Grivitei.

Beneficiarul investitiei :

SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila

2. OBIECTUL  ACHIZITIEI

2.1. Obiectul  prezentei  investitii  il  constitue  „Lucrare de reparatii acoperis module - Piața Concordia”

2.2. Prezentul  caiet  de  sarcini  stabileste  conditiile  tehnice  si  de  calitate  pentru  executia  lucrarilor  de reparatii acoperis module Piata Concordia. Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor de „Reparatii acoperis module - Piața Concordia”

3.2 Prevederile  prezentului  Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor de  constructii.

3.3 Prevederile  prezentului  Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor „Reparatii acoperis module - Piața Concordia”

3.4 Conditiile  tehnice  si  de  calitate stipulate  in  prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

4. INFORMATII  LOCATIE

Piata Concordia unde se vor executa lucrarile de reparatii acoperis module , este proprietatea  Consiliului Local Municipal Braila si face  parte  din  domeniul  public aflat in administrarea SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila .

Amplasamentul  propus este situat in intravilanul municipiului Brăila, str. Ghioceilor nr 6, Lot 1, numar cadastral 84346 ,  la intersectia str. Mihai Bravu cu str. Ghioceilor , incadrata de Biserica Sfanta Paraschiva si Piata administrata de o persoana privata, iar o latura de module , marginita de strada Grivitei si piata privata . Destinaţia construcţiei este de piaţă ,aceasta se păstrează şi după lucrarile de reparatii propuse, deci nu se poate vorbi despre schimbare de funcţiune.Imobilul nu se află amplasat în zona de protecţie a niciunui monument istoric şi nu face obiectul aplicării legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si este gestionat de către beneficar conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 319 din 17.09.2010,

5. LUCRARI   PROPUSE

Necesitatea lucrarilor de reparatii acoperis module , este strans legata de îmbunătăţirea condiţiilor de comerț. Acest deziderat se înscrie în obiectivul major de implementare a strategiei de dezvoltare a calităţii condiţiilor de funcţionalitate adaptat la sistemele europene în concordanţă atât cu cerinţele societăţii, cât şi cu nevoile determinate de dorinţa de a îmbunătăţi gradul şi calitatea acestora.

Suprafaţă acoperis module =  1100 mp

Clasa a III-a de importanţă şi expunere la cutremur ;

Categoria « C » de importanţă – normală ;

Gradul II de rezistenţă la foc ;Categoria « E » de pericol la incendiu – risc de incendiu mic.

Acoperişul este tip şarpantă metalică cu ferme metalice, cu învelitoare în 2 ape din tabla cutata zincata. Scurgerea apelor pluviale se face prin intermediul jgheaburilor si burlanelor confectionate din tabla zincata, racordate la sistemul subteran de canalizare. Din punct de vedere structural, modulele construite pe structura de rezistenta din teava rectangulara de 40x40 mm care sprijină pe fundaţii continue de beton armat.

Se vor realiza urmatoarele lucrări :

- Învelitoarea din tabla cutata se va demonta, recupera in vederea valorificarii la unitatile specializate de eliminare deseuri feroase , înlocui integral cu învelitoare din panouri tip sandwich , prinse cu suruburi autofiletante .

• Structura metalică a acoperişului va păstra configuratia acoperişului existent (panta minima 8 la suta, conformație în două ape), în scopul obţinerii unei imagini omogene.

- Panourile sandwich grosime 50 mm, calitatea I, vor avea urmatoarele caracteristici : grosime de 50 mm, latime de 1000 mm,  polistiren expandat ignifugat, rezistenta la foc 15 minute, grosime tabla 0,5 X 0,5 mm, 5 cute, vopsea RAL 9002.

- Se vor construi jgheaburi din tabla galvanizata ,tip dolie.

- Se vor monta elemente de inchidere la coama 150 X 150 mm din tabla prevopsita RAL 9002 si parazapezi .

- Pentru scurgerea apelor pluviale se vor monta jgheaburi si burlane ce se vor racorda  la sistemul de canalizare existent. Burlanele vor avea obligatoriu la partea superioara  parafrunzare .

6. CERINTE  PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR DIN CATEGORIA ,,CONSTRUCTII- ARHITECTURA’’Masuri generale

6.1 Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

6.2 La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si standardele în vigoare.

6.3 Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile tehnice propuse prin Caietul de sarcini, propuneri care se vor aplica doar cu acordul scris al beneficiarului .

6.4 Înainte de punerea în opera a materialelor , executantul va prezenta mostre beneficiarului.

6.5 Produsele folosite în executie vor respecta prevederile legislatiei în vigoare referitor la stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor avea cerificat de calitate si agrement tehnic.

6.6 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul executiei se vor respecta: prevederile din normele de protectia si medicina muncii si PSI în vigoare;

6.7 Pentru lucrarile suplimentare aparute în timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului in conformitate cu prevederile legale si in concordanta cu clauzele din contract.

6.8 Executantul are obligatia sa puna la dipozitia beneficiarului datele furnizate de producator referitor la modalitatea de curatare si întretinere a produselor utilizate pentru realizarea lucrarilor de constructii.

6.9 Executantul va verifica pe propria raspundere situatia reala din teren (cote, dimensiuni) si va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanta cu suprafetele din antemasuratoare .

( MATERIALE

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai dupa ce, în prealabil, s-a verificat ca au fost livrate cu certificate de calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor în vigoare, sa fie agrementate tehnic.

Conditii de garantie

-  Ofertantul trebuie sa garanteze beneficiarului ca:

- toate materialele,  echipamentele incorporate vor fi noi, nefolosite;

- ca echipamentele ofertatate nu sunt produse reconditionate (refurbished), sau refuzate de catre alt beneficiar.

7. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii. Lucrarile de constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de personalul care executa aceste  lucrari.

Executantul trebuie sa adopte acele masuri care sa asigure protectia persoanelor aflate in exteriorul santierului: semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea  în zonă.

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii,  manipularea materialelor de constructii.

Se  vor  respecta  prevederile  legislatiei  si  reglementarilor  specifice  in  vederea  evitarii   producerii  de  incendii  precum  si   evitarea  posibilitatii  de  extindere  a  acestora .

Ofertantului  ii  revine  raspunderea  integrala  pentru :

  - respectarea  legislatiei  de  securitate  si  sanatate  in  munca  in  vigoare  si  a  instructiunilor  proprii  de  securitate  si  sanatate  in  munca.

  - respectarea  legislatiei  de  protectie  a  mediului.

  - asigurarea  corectitudinii   si   calitatii   lucrarilor  conform  fiselor  tehnologice  si  a  tuturor reglementarilor  in  vigoare  care  stau  la   baza  executiei   acestora.

Se  va  prezenta  in  cadrul  documentelor   tehnice  instructiunile  specifice  proprii  de  securitatea  muncii  in  concordanta  cu  prevederile  legii  319 /2006  .

PROTECŢIA MEDIULUI

# În vederea executării lucrărilor de construcţii în condiţii de protecţie a mediului înconjurător, contractantul are obligaţia de a cunoaşte şi aplica legislaţia şi reglementările specifice cu referire la:

# OUG – 195/2005, aprobata prin Legea 265/2006 - privind protecţia mediului înconjurător.

Legea  211/2011 – privind regimul deşeurilor;

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

In elaborarea propunerii tehnice si financiare ofertantii sunt obligati sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini .

PROPUNEREA TEHNICA

Propunerea tehnica va fi structurata pe obiectul contractului pentru lucrarile ce trebuie executate.

Pentru ca oferta sa fie considerata acceptabila, ofertantul va prezenta:

a) Modul de abordare in executia lucrarilor, astfel:

- prezentarea tuturor etapelor definitorii in realizarea obiectivului contractului;

-  descrierea solutiei tehnice adoptate;

-  descrierea  detaliată  a caracteristicilor tehnice esenţiale ale materialelor ce urmează a fi puse în operă însoţită, dacă este cazul, de agremente tehnice;

-  mostre, certificate, agremente şi orice alte asemenea documente din care trebuie să reiasă că respectă nivelul minim calitativ impus prin prezentul Caiet de sarcini  realizat in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, consolidata.

b) Organizare/program de lucru, astfel:

- descrierea activitatilor majore identificate in executarea contractului, ordinea derularii si durata in care ofertantul isi propune sa le desfasoare. Corelarea cu celelalte aspecte relevante identificate.     Graficul de executie a lucrarilor defalcat pe activitati specifice identificate;

- modul de organizare a echipei implicate in indeplinirea obiectului contractului precum si modul de

### organizare  in cadrul parteneriatului creat in vederea executarii contractului (daca este cazul).

.c) Metode de lucru specifice propuse pentru executarea lucrarilor, astfel:

- securitatea muncii si protectia mediului pe perioada executiei;

- stabilitatea ordinii lucrarilor de executie.

d) Garantia acordata lucrarilor

e) Termenul de executie a lucrarii exprimat in luni calendaristice

f) Descrierea activitatilor care vor fi subcontractate, procentul si valoarea de subcontractare; de asemenea in cazul unei asocieri, obligatiile fiecarui membru al asocierii, respectiv activitatile pe care fiecare membru al asociatiei le va desfasura.

In cadrul propunerii tehnice se va prezenta o Declaratie pe propria raspundere in care se va mentiona faptul ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii care sunt in vigoare la nivel national si ca acestea se vor respecta pe parcursul indeplinirii contractului.

CONTINUTUL  OFERTEI  FINANCIARE

Ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

Ofertantul va cuprinde in oferta financiara toate serviciile si lucrarile necesare a fi executate in vederea finalizarii obiectivului, astfel cum au fost ele descrise in Caietul de sarcini , antemasuratori, liste cu cantitati de lucrari, dotari  (utilaje, echipamente, etc.). Ofertantul are deplina libertate de a-si prevedea in oferta consumurile si tehnologiile de executie, cu respectarea cerintelor calitative prevazute in Caietul de sarcini si in alte normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor.

Preturile utilizate la intocmirea ofertei vor rezulta din analizele de pret intocmite de ofertant pe baza consumurilor din articolele de deviz, precum si pe baza preturilor si tarifelor acestor resurse de la furnizori.

Preţul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităţilor de lucrări va fi corelat cu specificaţiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini , astfel încât fiecare ofertant va ţine seama la alegerea preţului ca fiecare material să corespundă cerinţelor de calitate descrise în cadrul fişelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor completarea formularului de oferta si a centralizatoarelor cu lucrarile ce urmeaza a fi executate pentru obiectivele descrise in Caietul de sarcini  .Decontarea lucrarilor executate se va face conform clauzelor contactuale . Executia lucrarilor „Reparatii acoperis module - Piața Concordia”  se va executa conform cerintelor din caietul de sarcini pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta.

Precizari   finale

Executantul va asigura permanent, pana la terminarea lucrarilor, curatenia corespunzatoare si nu va stanjeni activitatile ce se pot desfasura in vecinatate.Pentru depozitarea deseurilor de orice natura se vor utiliza containere inchise,puse la dispozitie de catre beneficiar, evacuarea deseurilor facandu-se selectiv la depozitul ecologic autorizat si prin firme autorizate sa preia, transporte si neutraliza deseuri.

EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI SI DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI

Executia obiectivului de investitii se va realiza in conformitate cu prevederile din contractul de achizitie,  a caietului de sarcini, luandu-se toate masurile pentru realizarea unor lucrari de calitate si evitarea oricaror neconformitati.

Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu Graficul de executie, anexa la contract.

Durata de executie a lucrarilor „Reparatii acoperis module - Piața Concordia” este de 6 luni. Termenul pentru execuția lucrărilor curge de la data predării ordinului de începere a lucrărilor și a predării amplasamentului liber de orice sarcină .

Pe intreaga durata a executiei lucrarilor se vor respecta masurile privind protectia muncii si cele pentru prevenirea si stingerea incendiilor conform prevederilor cuprinse in actele normative, precum si masurile privind protectia mediului, conform legislatiei in vigoare.

La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. In functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau respinge receptia.

RECEPTIA LUCRARILOR

Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor va fi semnat de catre comisia de receptie din partea beneficiarului dupa predarea de catre executant .

GARANTIA LUCRARILOR EXECUTATE

Garantia lucrăriilor executate este de minim 3 (trei) ani si decurge de la data semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, fara obiectiuni, pana la Receptia finala.In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de remediere a viciilor si defectelor a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale, pe cheltuiala sa.

VIZITAREA AMPLASAMENTULUI

Se recomanda ofertantilor vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala  riscurile executiei lucrarilor de constructii, si a datelor necesare pentru elaborarea ofertei financiare conform antemasuratorii de mai jos :

| Nr.crt. | Descrierea operatiunii | U.M. | Cantitate | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desfacerea invelitorilor de tabla zincata sau neagra de 0,4 – 0,5 mm inclusiv cu recuperare materialului | MP | 1100 | 0,00 |
| 2 | Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla | M | 430 | 0,00 |
| 3 | Montat invelitori din panouri tip sandwich | MP | 1100 | 0,00 |
| 4 | Confectionat jgheaburi din tabla galvanizata | M | 300 | 0,00 |
| 5 | Montare elemente de coama ,parazapezi | M | 120 | 0,00 |
| 6 | Procurare elemente de coama ,parazapezi | M | 120 | 0,00 |
| 7 | Montat jgheaburi si burlane tabla | M | 430 | 0,00 |

Serviciul constructii si investitii

Ing.Tanase George       Sing. Hirjoghe Vasile